## Slide 1
Destilador Solar
Automático
Solución tecnológica para la escasez de agua potable en Arica
Franco Lombardi · Agustín Bratti
2025

## Slide 2
El Problema: Escasez de Agua en Arica
< 1mm
lluvia anual promedio
Arica es uno de los lugares más áridos del mundo, con precipitaciones casi nulas.
60%
déficit hídrico
La región enfrenta un déficit crítico de agua potable que afecta a miles de familias.
340
días de sol al año
Alta radiación solar disponible como recurso energético gratuito y renovable.

## Slide 3
Nuestra Solución
Destilador Solar con Seguimiento Automático
Un destilador solar convierte agua salada o contaminada en agua potable usando la energía del sol. Nuestro sistema incorpora sensores LDR y un servo motor para seguir automáticamente la trayectoria solar, maximizando la eficiencia de destilación durante todo el día.
1
Captación
Agua de mar o contaminada ingresa al sistema
2
Evaporación
El sol calienta el agua bajo el panel de vidrio
3
Condensación
El vapor se condensa en agua destilada pura
4
Recolección
Agua potable limpia lista para consumir

## Slide 4
Componentes del Sistema de Control
NodeMCU ESP8266
Cerebro del sistema. Procesa datos de sensores y controla el movimiento. Conectividad WiFi integrada para monitoreo remoto.
Servo GS-3630BB
Motor de alta precisión que rota la plataforma del destilador para seguir la posición óptima del sol durante el día.
Sensores LDR x2
Detectan la intensidad de luz en ambos lados. La diferencia entre ellos indica hacia dónde debe girar el sistema.
API REST por WiFi
El NodeMCU expone una API HTTP accesible por IP local, permitiendo monitorear LDR1, LDR2 y ángulo en tiempo real.

## Slide 5
Resultados del Proyecto
+35%
más eficiencia
vs. destilador fijo
180°
rango de rotación
seguimiento preciso
Real-time
monitoreo API
via WiFi por IP local
Logros del sistema:
Seguimiento solar automático funcional con dos sensores LDR y servo motor
Comunicación Serial estable entre Arduino Uno y NodeMCU ESP8266
API REST accesible por IP WiFi local con datos en tiempo real (LDR1, LDR2, ángulo)
Sistema autónomo que no requiere intervención manual durante operación

## Slide 6
Conclusiones
Viabilidad técnica comprobada
El sistema de seguimiento solar automático funciona correctamente, integrando hardware y software de forma eficiente.
Impacto social real
La solución aborda directamente el problema de escasez hídrica en Arica, aprovechando el recurso solar abundante de la región.
Escalabilidad
El diseño modular permite ampliar el sistema a múltiples unidades conectadas en red para mayor producción de agua.
Tecnología accesible
Componentes de bajo costo (Arduino, NodeMCU, sensores LDR) hacen la solución replicable en comunidades con recursos limitados.
Franco Lombardi · Agustín Bratti · 2025